型號:UP****B/BH/A/AH/AB/ABH無線數傳式電子吊秤(圓筒外形) : ( +A組): 技術指標 標準度等級 符合國際級標準（GB/T11883—2002） 電池充電一次工作時間 (數字位數和耗電也有關) 40小時左右. 安全超載 150%F.S 破壞超載 300%F.S 工作環境溫度 -10～40 ·C 環境濕度 ≤85%RH 顯示器規格 5位元30mm（1.2”）LED顯示 (UP2000 LED : 0.8” ) 讀書穩定時間 <5.0S 遙控器距離約5～10M 無線A組發射接收距離:100M內 主要功能： 具有分類存儲功能，可以存儲10個貨號，每種貨號999磅次，一共10×999次 具有累加，累減（負值和零不能存儲），可刪除任意貨號的任意磅次的錯誤累加值 無線發射，接收頻率均可以通過鍵盤調整，以確保儀表與各種秤體互換通用 串口輸出功能，可以連接大屏幕和電腦 實時監控秤體重量，儀表欠壓和無信號自動關機 有兩種磅單格式選擇，適用各場合計量稱重 人機界面，中文提示，方便操作 系統特點： ☆A/D采用24bit高精度低噪聲芯片，約100萬內碼保證稱重准確 ☆儀表CPU采用超低功耗單片機，充電一次不開背光和打印理論可以工作3天 ☆無線雙向控制，常規通信距離150米以上，控制秤體開關機（可以按客戶要求做到500米以上） ☆大屏幕點陣顯示，可以顯示全中文國標一，二級漢字，英文，數字，及各種符號，並帶有背光 ☆點陣打印機，可打印全中文漢字，英文，數字及各種符號 ☆采用64頻道無線模塊，確保無同頻率幹擾 ☆AD發射和儀表采用智能電源管理，延長電池工作時間 ☆智能動態濾波，解決因物體晃動導致稱重不准 ☆儀表和AD可以換配，無需從新標定 ☆多種打印格式，方便稱重數據統計 ☆附件可以選配有線或無線大屏幕，電腦稱重管理軟件 ☆信號無接收信號，無操作後5分鍾自動關機 ☆新增國標一、二級字庫全中文拼音、區位漢字輸入及打印。（拼音輸入時增加1鍵常用符號輸入，更加方便快捷） ☆新增單價輸入，可自動計算貨物總價，方便貨物買賣。 系統性能： 全鋼結構外殼美觀、堅固、抗振動耐沖擊、防水性能好。 良好的抗電磁幹擾性能，可直接用于電磁吸盤上。 良的動態性能，即使在較強的晃動下也能迅速獲得穩定准確的稱重結果。 20鍵薄膜輕觸有感鍵盤，壽命更長，聲音蜂鳴提醒，操作方便靈活。 采用大規模集成電路設計、性能穩定可靠、功能完善、體積更小、智能更強。 外表面全鍍鎳，防鏽防腐蝕。 秤體天線保護裝置、防撞脫落。 智能充電器、充電快捷、自動切電保護。 四輪搬運小車，增加吊秤服務範圍。 秤體機殼頂部固定墊片墊吊環，爲客戶所想。 秤體電池盒固定架四周保護和彈簧開關，細心服務。 (鑄造業需另外選購UP**BH型/AH/ABH 或UP3000H): H: 高溫環境鑄造業專用電子吊秤 ->和普通環境使用的非"H"型號吊秤: PCB不同,開關不同 ,外殼不同 , 感應器不同 請配合天車規格或加大一級選擇吊秤噸數, 高溫環境需選擇/H/AH型號 鑄造業耐高溫之隔熱吊秤/H/AH/BH型號, 其安全距離不足時需另再加強隔熱設計. 安全距離為:(度*1.2=M): 1000°=1.2M ; 1200°= 1.44M ; 1400°= 1.68M° ; 1800°=2M …類推 (本公司感應器:彈性體材質堅持採用安全性高,穩定性最好的40鉻鎳鉬, 絕不用非次級品的42鉻鉬:雖材質較好加工,又成本可便宜一倍以上,但穩定性差,不耐用) 電子吊秤的保養事項 1. 低電壓提示時請馬上充電。 2. 每次充電時間不能低於10小時。 3. 如長期不使用，請充電存放，並每兩個月充電一次。 4. 電子吊秤存放，請將其放置乾燥處。 5. 每半年請校對一次，電子吊秤的稱量。 電子吊秤的使用注意事項 1-1. 若是高溫汽車內取出時, 需先置涼降溫. 1-2. 確保電子吊秤的計量準確性，請在使用前先將吊磅吊掛於天車,讓吊磅主機可以重心拉力 成一直線上, 並讓感應器彈性體保持感測理想效用. 1-3. 吊秤需先開機, 並經過其內部檢測過程, 於自動歸零顯示,切勿操急的以人為手動按下歸 零.否則之後的秤重 , 會因內部檢測未完全內部真正歸零的殘值以致外部所重量不準. 1-4.磅秤先開機暖機10－15分鐘後再使用, 是為磅秤達到可以穩定的最佳狀態。 1-5.磅秤要扣除吊具(或磅秤輔助器具)底重時, 才可以手動按下歸零鍵以扣除底重. 2. 在起吊物體時，要使物體保持平衡、平穩的上升。 3. 在起吊物體時，要使物體與行車保持在同一條垂直線上。 4. 不能斜著起吊物體。 5. 不能起吊超過電子吊秤最大稱量的物體。 6. 如果不使用電子吊秤時，請將電子吊秤取下來。 7. 請不要使電子吊秤長時間受力，造成感測器使用壽命縮 短。 8. 在起吊鋼管或其他長物體時，對電子吊秤的穩定讀數加長時間。 9. OUER表示秤的零過高。 10. －OEER表示秤的零過低。 電子吊秤的保養事項 1. 低電壓提示時請馬上充電。 2. 每次充電時間不能低於10小時。 3. 如長期不使用，請充電存放，並每兩個月充電一次。 4. 電子吊秤存放，請將其放置乾燥處。 5. 每半年請校對一次，電子吊秤的稱量。 好的產品就是不被淘汰消失, 請您安心採購: *尚凌各系列電子吊秤,歷經多年實際使用, 品質要求始終如一, 信用保証. * 擁有著作權.及多項發明專利.為市面所有吊秤在組合結構上,所唯一之先進的設計. *本公司民國78年為桃園銘盛工業股份有限公司而研發了全國第一台鑄造業專用 之耐高溫電子吊秤.電子吊秤可附加無線電配備:(A組:無線大字幕; B組桌上型附列 印功能顯示器) , 係為民國84年8月發明的台灣第一台無線電電子吊秤. ★★★★★包公GONGONG系列三大保證: ( 1.)出貨七天內,可無理由退貨還錢. ( 2.)保固範圍內:保固期一年 , 但同一台貨物:三個月內任何故障或一年內主機板或感應器修理達3次以上時,優先免費整台更新. ( 3.)磅秤一般性之修理,三天內修好返還. 本廠出品磅秤需要調整內部校正 , 直接寄送回廠(運費自付):免校磅費.(不含零件必要之更新修理費) UP-GREEN SCALE CO.,LTD尚凌國際股份有限公司 傳真：03-3636003 桃園市玉山街233巷17號 e-mail: up0978886106@gmail.com (LINE)0978-886106 網址：www.scale-888.com 免費咨詢: 0978-886106(LINE) X (回首頁)