# AHW / PHW

# (501)

_________________________________________

電 子 計 重 秤

操 作 手 冊

精電衡器股份有限公司

目 錄

注意事項	1

使用之前準備工作	1

第一章   產品介紹	2

1-1	產品規格說明	2

1-2	面板及顯示區說明	3

1-3	按鍵功能操作說明	4

1-4	基本功能操作說明	5

4.1	磅秤使用說明.	5

4.2	零點功能	6

4.3	扣重功能	6

4.4	單位選擇功能	6

4.5	功能設定操作	7

4.5.1簡易計數功能	7

4.5.2重量檢校功能	8

4.5.3動物秤重暫留功能	9

4.5.4重量累計功能	9

1-5	電源部分說明	11

附錄：	LCD字型表	12

服務保證卡	  13

為有效幫助您正確的使用本公司產品， 請細讀使用說明,將有幫助於操作 及延長產品之壽命,並可減少故障機會。

注意事項:

一. 嚴禁淋雨或以水沖洗。

(如不慎沾水,請用幹布擦拭乾淨,機器不正常時,請盡速送到經銷商處, 我們將竭誠

為您服務。)

二. 嚴禁將電子秤置於高溫或潮濕之場所。

三. 勿讓蟑螂侵入及小生物寄生機內。

四. 嚴禁撞擊,重壓(勿超過其最大秤量)。

五. 電子秤若長期不使用時,請擦拭乾淨,放入乾燥劑後以塑膠袋包好, 並每隔三個月充

電一次,再使用時,請先行充電而後使用。

六. 如對本產品有任何建議,請不吝指正之。

使用前之準備工作:

一. 請將電子秤放置於穩固,平坦之桌面使用,勿放于搖動或振動之台架上,

並利用4 只調整腳,使機器保持平穩,注意水平儀內之氣泡需位於圓圈中央。

二. 避免將電子秤置於溫度變化過大或空氣流動劇烈之場所使用, 如日光直射或冷氣

機之出風口。

三. 請使用獨立之電源插座,以避免其他電器用品之干擾。

四. 打開電源時,秤盤上請勿放置任何東西。

五. 電子秤使用時,秤物之重心須位於秤盤之中心點, 且秤物不超出秤盤範圍,以確保其

準確度。

六. 使用電子秤前,請先溫機15~20分鐘。

七. 請注意當低電源警示之符號( --- LO --- )顯示時,則表示電子秤須充電。

第二章  產品介紹

1-1 產品規格說明

產品特色：

- 內部解析度高達 1/1,000,000

- 各項體貼設計：大型 LCD顯示字幕具背光功能、校正功能、

低電量警示功能、雙重之超載保護功能、體積輕巧 攜帶方便

- 交直流兩用：可使用蓄電池或插電使用，不受環境及地點的影響

- 具備多種功能：簡易計數功能、全範圍扣重、累計功能(最高可記憶99筆或最重99999)、動物秤保留功能、重量檢校功能

- 具有公克(g)、公斤(Kg)、英鎊(Lb)、台斤(tJ) 等單位供使用者選擇(只可選擇兩種)



選配：

	RS-232  介面

1-2 LCD面版及顯示說明

LED	LED	LED     充電 LED

Lo	OK         Hi

零點：若顯示有殘留時，短按一次此鍵可將電子秤顯示歸零。

負號：重量讀數為負值。

扣重：欲扣除毛重, 先將空容器放置秤盤上，穩定後短按一次此鍵即將容器的重量扣除

並會顯示扣重符號且數字歸零，之後所過磅之重量為淨重值，若欲取消扣重功能，

取下秤盤上所有物品，然後短按一次此鍵，扣重符號即消失且數字歸零。

簡易計數指示燈(PCS)：若電子秤開啟簡易計數之功能，且開始計算數量時，此指示燈會亮起。

單位指示燈(Kg / g / tJ / Lb)：哪個指示燈亮起時，表示目前電子秤所使用的單位，

Kg為固定單位，而g / tJ / Lb這三種單位出廠時

可以設定擇其一使用。

重量檢校指示燈(Lo / OK / Hi)：若電子秤開啟重量檢校功能時，此指示燈會亮起。

充電指示燈：若插上電源線充電時，未充飽電時此燈號會亮紅燈，若充飽電時此燈號會亮綠燈。

1-3 按鍵功能操作說明

- 零點鍵：在秤重模式下，當零點漂移在總重的2%範圍內，可按零點鍵使零點回復。

- 在功能選單下為 上升數字值 鍵。

- 扣重鍵：在秤重模式下，當秤盤上有放置包裝容器時，可將該重量按 扣重 鍵扣除。

- 在功能選單下為 移動位數 鍵。

- 單位鍵：在秤重模式下，按此鍵可轉換單位。

- 功能鍵：在秤重模式下，按此鍵可進入選擇簡易計數 / 重量檢校 / 動物秤保留 / 重量累計

等功能設定使用。

- 印表鍵：在累計模式下(且選擇手動累計)，按此鍵可累計重量。

- 在功能選單下為 確認 鍵。

1-4基本功能操作說明

4.1 磅秤使用:

開機:

4.1.1) 開機時, LCD顯示 (  A - 501

4.1.2) 自動倒數: 由  999999   999999   999999  ~  000000   000000   000000

4.1.3) 磅秤歸零後，即可開始使用。

秤量：

4.1.4) 秤量時，應先讓重量欄位的LCD顯示歸零且零點符號顯示後進行。

4.1.5) 將待測物物品放置於秤盤上，等待讀數穩定後即為待測物之重量。

4.1.6) 磅秤最大秤量為：出廠最大秤量超過9d，若出現下面顯示且發出響聲時，

則需將秤物取下後才可繼續使用。

4.2 零點功能說明

在總重百分之二的範圍內可任意按  零點  鍵，使電子秤的零點值回歸到最原始的狀態。

4.3 扣重功能操作說明

包裝物品之重量未知(扣重)

  - 將包裝容器置於秤盤上

  - 按  扣重  鍵, 當電子秤穩定後立即進入扣重模式且扣重符號亮起。

清除扣重數值

將秤盤上物品與包裝容器一併移開後，當LCD位元顯示包裝容器重量之負數值時，此時再按一次

扣重  鍵，即可取消扣重，使重量歸零且扣重符號消失。

4.4單位設定功能操作

在秤重狀態下按  單位  鍵可切換使用出廠時已設定好的兩個單位 (ex. Kg / 台斤)，

且各別單位指示燈會亮起。

4.5功能設定操作

在一般秤重模式下，按  功能  鍵，會進入 “簡易計數” 模式（ F-1），顯示  PCS 10

再按進入 “重量檢校” 模式（F-2），顯示幕顯示  Hi - Lo

再按進入 “動物秤重暫留” 模式（F-3），顯示幕顯示  H - 05

再按進入 “累計重量” 模式（F-4），顯示幕顯示  ACC  12

(當關機後會自動清除模式記憶，重開機即進入一般秤重模式)

4.5.1) 簡易計數設定：在秤重模式下，短按一次  功能  鍵，可進入簡易計數設定模式。

4.5.1.1) 進入簡易計數設定模式後，按  零點  鍵可循環選擇取樣的數量。

PCS 10        PCS 20         PCS 50         PCS 100

4.5.1.2) 確如選擇PCS 20時，在秤盤上放20個零件樣品後按  印表  鍵確認，這時顯示幕會顯示20，PCS 指示燈亮起，拿掉零件樣品時顯示幕顯示0，重新放上大數量零件會重新顯示出數量。

備註：此時按  單位  鍵，可以看物品單重 (單重的單位為g顯示)，1秒後看總重，超過3秒鐘自動回到計數模式，可以繼續計數。

- 在簡易計數模式下，按  功能  鍵離開回到秤重模式。

4.5.2) 重量檢校設定：在秤重模式下，短按兩次  功能  鍵，可進入重量檢校設定模式。

4.5.2.1) 再按  單位  鍵進入蜂鳴器響聲設定，可選擇三種不同蜂鳴器響聲，此時按  扣重  鍵

位移閃爍的字元選擇所要的響聲，選擇後按  單位  鍵確認進入下個設定。

b1 = 蜂鳴器不响

b2 = 蜂鳴器在中間值響聲(OK)

b3 = 蜂鳴器在高低值響聲(Hi / Lo)

4.5.2.2) 蜂鳴器響聲設定確認後，開始設定上限值LCD顯示如下；此時按  扣重  鍵位移閃爍的字元，

而按  零點  鍵上升數字值。

4.5.2.3) 上限直確認後，開始設定下限值LCD顯示如下；此時按  扣重  鍵位移閃爍的字元，

而按  零點  鍵上升數字值。

4.5.2.4) 下限值設定完畢後按  印表  鍵確認，開始重量檢校功能，此時重量檢校指示燈以及蜂鳴器會

依照所設定的值亮起以及響聲。

- 在重量檢校模式下，按  功能  鍵離開回到秤重模式。

4.5.3) 動物秤重暫留設定：在秤重模式下，短按三次  功能  鍵，可進入動物秤重暫留設定模式。

- 此時可以用  扣重  鍵位移閃爍字元然後用  零點  鍵調整d值誤差，範圍從2d~50d，

出廠預設值為5d，如不調或調好後，按  印表  鍵確認，進入 動物秤重暫留 模式。

4.5.3.1) 進入 動物秤重暫留 模式後，數值會閃爍，有重量時在所設定的誤差值內數值會鎖定不閃爍；當有再加重或減重超過設定誤差d值時，解開鎖住顯示值；重新讀取正確值，再鎖住顯示值。

- 在動物秤重暫留模式下，按  功能  鍵離開回到秤重模式。

4.5.4) 重量累計設定：在秤重模式下，短按四次  功能  鍵，可進入重累計設定模式。

此時可使用  扣重  鍵，位移閃爍字元選擇，後按  印表  鍵確認，進入 重量累計 模式。

1  代表手動累計（需重量穩定後）及必需重量歸零後，才可以繼續累計

2  代表自動累計（需重量穩定後）及必需重量歸零後，才可以繼續累計

4.5.4.1) 選擇完手動或自動累計後，進入 重量累計 模式，Kg指示燈閃爍代表在累計模式下，

LCD顯示如下；

4.5.4.2) 手動累計：物品置於秤盤上，待數值穩定，按下  印表  鍵累計重量，LCD顯示累計次數，

然後顯示累計總重量。(ex.兩次1.380kg的數值做累計)

自累計：物品置於秤盤上，待數值穩定,，電子秤自動累計重量，LCD顯示累計次數，

然後顯示累計總重量。(ex.兩次1.380kg的數值做累計)

- 在重量歸零時，按  單位  鍵可顯示累計總筆數、累計總重量，3秒後就自動回累計秤重狀態

在累計模式中，長按“置零”鍵4秒會將記憶資料，累計筆數及累計總重清除。

*累計最多99筆        *累計重量99999

- 在重量累計模式下，按  功能  鍵離開回到秤重模式，但記憶資料不清除，

關機後記憶資料自動清除。

1-5 電源部分說明

電源選擇

1. 6V4Ah 蓄電池

2. 110V AC電源(插電)

耗電流

1. 大約DC 43mA (系統+感測器)   使用時數約100小時。

2. 大約DC 80mA (系統+感測器+LED背光源)   使用時數約 80小時。

低電源警示

當低電池警示符號( --- LO --- )顯示時，表示電池需充電。

當低電池警示符號顯示時，若未及時充電，電子秤將於1小時後(使用背光約5分鐘)自動切斷電源，

進入電池保護模式，必須充電方能使用。

附錄：LCD 字型表

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | ?/Others | - |  |  |

服務保證卡

| 顧客名稱 |  | 保證說明 (一)本機件在優待服務有效期間 (購買日起一年內)正常情況使用下,如有故 障得憑本卡享由本公司(或經銷商)免費服 務。 (二)如有下列情形之一者,雖在免費服務期間 內，亦得酌收材料成本及修理費用,敬請 諒解。 1.使用失當而導致之故障或損壞。 2.自行改裝或拆修所導致之損壞。 3.未經本公司所授權之技術人員維護時產生 之故障。 4.因天災地變所導致之損壞。 5.使用環境不佳致蟲害潮濕所導致之損壞。 (三) 遇有下列情形之一者,得按價收費 1.超過服務保證期間者。 2.未出示本服務卡。 3.卡上記載內容〈機型、機號〉 .與現物不符合者。 4.卡上記載模糊無法辨認或自行塗改時。 5.到使用地點修理得酌收交通費。 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 電話 |  |  |
| 機型 |  | 機號 |  |  |
| 購買日期 | 年 月 日 |  |
| (經銷商蓋章處) |  |  |
| 服 務 日 期 |  |  |  |  |  |  |

***本卡片未加蓋經銷寶號認定印時無效***                                  （正聯）

服務保證卡

| 顧 客 名 稱 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 電 話 | 住 家 |  | 公 司 |  |
| 機 型 |  | 機 號 |  |
| 購 買 日 期 | 年 月 日 |
| (經銷商蓋章處) |  |
| 使用位址 |  |
| 使用地點 | 市 場 | 商 店 | 工 廠 |  |  |

***本聯請在一周內撕下寄回,以為服務保證存檔***                            （副聯）

# Text boxes

PCS

零點

Lb (tJ) (g)

Kg

扣重

1

2

3

4

5

6

7

印表

零點

扣重

單位

功能

零點

Kg

Kg

Kg

零點

扣重

Kg

PCS

零點

PCS

零點

Kg

零點

Kg

Kg

Kg

Kg